Приложение 4

Перечень и характеристики групп однотипных производственных сварных соединений, 
выполняемых организацией-заявителем

Тип технических устройств: _____________________

Способ сварки: РД

| № п/п | Марки основных материалов | Марки (типы) сварочных материалов | Диапазон толщин, мм | Диапазон радиусов кривизны (диаметров), мм | Тип шва | Тип соедине ния | Вид соедине ния | Разделка кромок (угол, º) | Положение при сварке | Вид покрытия электродов | Наличие подогрева | Наличие термообработки | Другие параметры | Идентификатор однотипности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Перечень однотипных групп производственных сварных соединений формируется по одному способу сварки с использованием параметров однотипности, соответствующих данному способу. Совмещение в одной таблице нескольких способов допускается лишь в случае сварки КСС комбинированными методами.

_______________________________________________________________________________________________________________________

При наличии других параметров однотипности в соответствующую графу заносится условное обозначение (ссылка), а в примечании приводятся характеристики данного параметра.

Состав идентификатора однотипности:  1 -  2  -  3    4    5    6    7  /  8

| 1 – обозначение способа сварки; | 5 - индекс типа сварного соединения (С, У, Т, Н); |
| --- | --- |
| 2 - номер группы материалов; (1, 2, 3, и т.д.) | 6 - индекс необходимости подогрева (О, П); |
| 3 - индекс однотипности по толщине стенки (1, 2, 3 ,4); | 7 - индекс необходимости термообработки (О, Т); |
| 4 -индекс однотипности по диаметру (1, 2, 3 ,4); | 8 - обозначение сварного соединения по НД. |

Примеры обозначения группы однотипных сварных соединений для технических устройств типа I, II, III
способ сварки - ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД):

РД-3-23УОО/У5      – сварные соединения из низколегированной конструкционной стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 Н/мм2, с толщиной стенки в интервале - свыше 3 до 12 мм, с радиусом кривизны в интервале - свыше 75 до 250 мм, тип сварных соединений – угловые, не требующие подогрева и термообработки, условное обозначение У5 (по ГОСТ 16037).

РД-3-12СОО/С2 – сварные соединения из низколегированной конструкционной стали перлитного класса с гарантированным минимальным пределом текучести свыше 500 Н/мм2, с толщиной стенки в интервале - до 3 мм, с радиусом кривизны в интервале - свыше 12,5 до 75 мм, тип сварных соединений – стыковые, не требующие подогрева и термообработки, условное обозначение С2 (по ГОСТ 16037).